| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ» |
| --- | --- |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

- Α.Τ. 1.1: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες

Από τα σχέδια Δ1 – Δ4: «Διατομές» και  Μ1 – Μ3: «Μηκοτομές» της οδού πρόσβασης δημοτικής κατασκήνωσης και των Πινάκων Χωματισμών, της από 24/5/2016 συνταχθείσας μελέτης, που εγκρίθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, υπολογίζεται ο όγκος εκσκαφής των τμημάτων ως εξής:

Δρόμος προς Κατασκήνωση: V1= 77,41 m3

Δρόμος προς Κιόσκι: V2= 4,10 m3

Δρόμος προς Αγ. Παρασκευή: V3= 40,94 m3

Επομένως, η συνολική ποσότητα του άρθρου Α.Τ. 1.1 διαμορφώνεται ως εξής:

77,41 m3 + 4,10 m3 + 40,94 m3 = 122,45 m3 ~123,00 m3

2. Α.Τ. 1.2: Κατασκευή επιχωμάτων

Από τα σχέδια Δ1 – Δ4: «Διατομές» και  Μ1 – Μ3: «Μηκοτομές» της οδού πρόσβασης δημοτικής κατασκήνωσης και των Πινάκων Χωματισμών, της από 24/5/2016 συνταχθείσας μελέτης, που εγκρίθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, υπολογίζεται ο όγκος επιχωμάτων των τμημάτων ως εξής:

Δρόμος προς Κατασκήνωση: V1= 240,50 m3

Δρόμος προς Κιόσκι: V2= 19,43 m3

Δρόμος προς Αγ. Παρασκευή: V3= 5,87 m3

Επομένως, η συνολική ποσότητα του άρθρου Α.Τ. 1.2 διαμορφώνεται ως εξής:

240,50 m3 + 19,43 m3 + 5,87 m3 = 265,80 m3 ~265,00 m3

3. Α.Τ. 1.3: Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

Από τα σχέδια Δ1 – Δ2: «Διατομές» και  Μ1: «Μηκοτομή» της οδού πρόσβασης δημοτικής κατασκήνωσης και του Πινάκων Υλικών, της από 24/5/2016 συνταχθείσας μελέτης, που εγκρίθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, υπολογίζεται ο όγκος σκυροδέματος των μικρών τεχνικών έργων:

Δρόμος προς Κατασκήνωση: V1= 31,205 m3 ~32,00 m3

4. Α.Τ. 1.4: Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Από τα σχέδια Δ1 – Δ4: «Διατομές» και  Μ1 – Μ3: «Μηκοτομές» της οδού πρόσβασης δημοτικής κατασκήνωσης και των Πινάκων Υλικών, της από 24/5/2016 συνταχθείσας μελέτης, που εγκρίθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, υπολογίζεται ο όγκος για την βάση πάχους 0,10 μ. των τμημάτων ως εξής:

Δρόμος προς Κατασκήνωση: V1= 184,156 m3

Δρόμος προς Κιόσκι: V2= 30,346 m3

Δρόμος προς Αγ. Παρασκευή: V3= 22,714 m3

Επομένως, η συνολική ποσότητα του άρθρου Α.Τ. 1.4 διαμορφώνεται ως εξής:

184,156 m3 + 30,346 m3 + 22,714 m3 = 237,216 m3 ~238,00 m3

Δεδομένου ότι το πάχος της βάσης είναι 0,10 μ. η συνολική ποσότητα σε τετραγωνικά μέτρα είναι: Ε = 238/0,10 = 2.380 m2

5. Α.Τ. 1.5: Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.

Από τα σχέδια Δ1 – Δ4: «Διατομές» και  Μ1 – Μ3: «Μηκοτομές» της οδού πρόσβασης δημοτικής κατασκήνωσης και των Πινάκων Υλικών, της από 24/5/2016 συνταχθείσας μελέτης, που εγκρίθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, υπολογίζεται ο όγκος για την ασφαλτική στρώση βάση πάχους 0,05 μ. των τμημάτων ως εξής:

Δρόμος προς Κατασκήνωση: V1= 88,566 m3

Δρόμος προς Κιόσκι: V2= 14,706 m3

Δρόμος προς Αγ. Παρασκευή: V3= 10,707 m3

Επομένως, η συνολική ποσότητα του άρθρου Α.Τ. 1.5 διαμορφώνεται ως εξής:

88,566 m3 + 14,706 m3 + 10,707 m3 = 113,979 m3 ~114,00 m3

Δεδομένου ότι το πάχος της βάσης είναι 0,05 μ. η συνολική ποσότητα σε τετραγωνικά μέτρα είναι: Ε = 114/0,05 = 2.280 m2

6. Α.Τ. 1.6: Ασφαλτική προεπάλειψη

Η συνολική ποσότητα της επιφάνειας για την ασφαλτική προεπάλειψη είναι η ίδια με την ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, οπότε υπολογίζεται σε:

Ε = 2.280 m2

7. Α.Τ. 1.7: Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Η ποσότητα του οπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των σκυροδεμάτων του έργου ανέρχεται σε: 637,35 kgr

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                         Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Αγιά, 24/05/2016                      Αγιά, 24/05/2016

Ο   ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                                          Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣ/ΝΗ

ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜ.              ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘ.

Τοπ.Μηχ/κος                                   Πολ.Μηχ/κος                             Τοπ. Μηχανικός