ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Τοπογραφική αποτύπωση Ιεράς Μονής Παναγίας στο Μεταξοχώρι Αγιάς

Ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

## 1.1 Γενικά Στοιχεία

Στον οικισμό Μεταξοχωρίου του Δήμου Αγίας βρίσκεται η Ιερά Μονή Παναγίας. Το μοναστήρι βρίσκεται στο νοτιοδυτικό όριο του οικισμού στο δρόμο Μεταξοχωρίου Νερομύλων.

Η μορφολογία της περιοχής χαρακτηρίζεται ως  ημιορεινή , με κλίσεις εδάφους της τάξης από 10% μέχρι και 20%, και μέσο υψόμετρο  τα 230 μέτρα.

Στην πιο κάτω εικόνα φαίνεται η ο οικισμός Μεταξοχωρίου και η θέση της Ιεράς Μονής.

Εικόνα 1: Οικισμός Μεταξοχωρίου και η Ιερά Μονή Παναγίας

## 1.2 Περιγραφή Αντικειμένου Μελέτης

Αντικείμενο της  μελέτης είναι η επίγεια τοπογραφική αποτύπωση και η παραγωγή τοπογραφικού διαγράμματος της Ιεράς Μονής Παναγίας Μεταξοχωρίου του Δήμου

Το εμβαδό της προς αποτύπωση περιοχής είναι περί τα 3500 τ.μ., και περιλαμβάνει την εκκλησία τα γκρεμισμένα κτίρια, και την περιμετρική λιθόκτιστη περίφραξη με τους όμορους δρόμους.

## 1.3 Σκοπός της Μελέτης

Η αποτύπωση της περιοχής μελέτης που αναφέρθηκε παραπάνω και γενικά η τοπογραφική αποτύπωση κτιρίων έχει ως σκοπό να εξυπηρετήσει:

- Τη σύνταξη κατόψεων τομών και σχεδίων κατασκευαστικών λεπτομερειών του κτιρίου.

- Τον πλήρη ορισμό της θέσης  του κτιρίου σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή του.

- Κάθε άλλη χρήση που απαιτεί άρτιο τοπογραφικό υπόβαθρο.

Τέτοιου είδους αποτυπώσεις ενδιαφέρουν πολλούς χρήστες όπως

- Ο αρχαιολόγος που αναλύει την ιστορία του κτιρίου

- Ο αρχιτέκτονας που συντάσσει την μελέτη συντήρησης ή αναστήλωσης του κτιρίου

- Ο Πολιτικός μηχανικός που συντάσσει την μελέτη επέμβασης στο στατικό φορέα του κτιρίου

- Διαδοχικές αποτυπώσεις κατάλληλα επιλεγμένων αριθμού σημείων του κτιρίου δίνουν την δυνατότητα για διαχρονική παρακολούθηση ενδεχομένων μικρομετακινήσεων του και αναζήτηση των αιτιών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

# ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι απαραίτητες εργασίες για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης είναι:

- Τριγωνισμός

- Πολυγωνομετρία

- Χωροσταθμικό δίκτυο

- Τοπογραφικές Αποτυπώσεις

Η εκπόνηση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, που καταλήγουν σε αποτελέσματα της αυτής ή μεγαλύτερης αξιοπιστίας και πληρότητας από τις ισχύουσες προδιαγραφές και οδηγίες (Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του από το Π.Δ. 515/89).

## 2.1 Τρόπος Εκπόνησης των Εργασιών

Τα βασικά βήματα που ακολουθούνται στις Τοπογραφικές εργασίες είναι συνοπτικά τα εξής:

- Επιλογή των συστημάτων αναφοράς – γεωδαιτικό και προβολικό (συγκεκριμένα θα επιλεγεί προβολικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ’87) – που θα χρησιμοποιηθούν.

- Αναγνώριση της περιοχής.

- Συλλογή στοιχείων από κρατικούς φορείς και υπηρεσίες.

- Σύνταξη των προσχεδίων της αποτύπωσης.

- Εγκατάσταση, σήμανση και μέτρηση του Τριγωνομετρικού, Πολυγωνομετρικού και Χωροσταθμικού δικτύου.

- Εξασφάλιση των κορυφών των δικτύων.

- Αποτύπωση των σημείων λεπτομερειών.

- Επίλυση των δικτύων για τον προσδιορισμό των τρισδιάστατων συντεταγμένων των κορυφών τους.

- Επίλυση της ταχυμετρίας για τον προσδιορισμό των τρισδιάστατων συντεταγμένων των σημείων λεπτομερειών.

- Σύνταξη των διαφόρων διαγραμμάτων και πινάκων.

- Δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου εδάφους.

- Σύνταξη του τεύχους (ή τευχών) Τοπογραφίας

### 2.1.1 Εργασίες Υπαίθρου

Οι εργασίες στο πεδίο ακολουθούν την εξής σειρά:

α) Αναγνώριση της περιοχής,

β) Εγκατάσταση και μέτρηση του τριγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου,

γ) Εγκατάσταση και μέτρηση του πολυγωνομετρικού δικτύου,

δ) Εξασφάλιση των κορυφών των δικτύων,

ε) Σύνταξη των προσχεδίων και

στ) Αποτύπωση των σημείων λεπτομερειών

#### Τριγωνομετρικό δίκτυο

Η εξάρτηση της εργασίας έγινε με την χρήση γεωδαιτικού δορυφορικού δέκτη GPS στο Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού (HEPOS_ HEllenic POsitioning System)  με τη μέθοδο RTK.

Ο γεωδαιτικός δορυφορικός δέκτης GPS που χρησιμοποιήθηκε ήταν ProMark 500 της MAGELLAN που διαθέτει το γραφείο μας.

Πολυγωνομετρικό δίκτυο

Προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες αποτυπώσεις της μελέτης, εγκαταστάθηκε περιμετρικά της προς αποτύπωση περιοχής, πολυγωνομετρικό δίκτυο, αποτελούμενο από 5 σημεία (Σ1 έως Σ5).

Η σήμανση τους έγινε με μπετονόκαρφα με ροδέλα, ενώ οι μετρήσεις των πλευρών και των γωνιών των οδεύσεων έγιναν με τη χρήση Γεωδαιτικού Σταθμού Leica FlexLine TS09.

Ο υπολογισμός των γωνιών, των μηκών και η επίλυση των πολυγωνικών οδεύσεων, καθώς και ο έλεγχος της ακρίβειας αυτών, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, θα γίνει με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σχετικού λογισμικού.

#### Χωροσταθμικό δίκτυο

Η υψομετρική εξάρτηση της αποτύπωσης έγινε με το GPS από το HEPOS, σε όλα τα πολυγωνομετρικά σημεία

#### Εξασφαλίσεις σημείων

Για την περίπτωση της επανίδρυσης κάποιας κορυφής ενός δικτύου γίνεται η εξασφάλισή της από σταθερά χαρακτηριστικά σημεία εύκολης πρόσβασης και μικρής απόστασης. Η εξασφάλιση αυτή γίνεται με τη μέτρηση των αποστάσεων από τα σημεία αυτά.

Προσχέδια (κροκί)

Στη σύνταξη των προσχεδίων (κροκί) βασίζεται η μετέπειτα σύνταξη των διαφόρων διαγραμμάτων. Πάνω στα προσχέδια (κροκί) σημειώνεται η θέση και άλλα χαρακτηριστικά των σημείων λεπτομερειών και των φυσικών και τεχνητών στοιχείων της προς αποτύπωση περιοχής.

#### Σημεία λεπτομερειών

Τα σημεία λεπτομερειών επιλέγονται ώστε να περιγράφουν πλήρως τα οριζοντιογραφικά και υψομετρικά χαρακτηριστικά των φυσικών και τεχνητών στοιχείων που αποτυπώνονται.

### 2.1.2 Εργασίες Γραφείου

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πεδίου και με βάση τα δεδομένα των G.P.S. έγινε  στο γραφείο η επίλυση του τριγωνομετρικού δικτύου, ο υπολογισμός των γωνιών, των μηκών και η επίλυση των πολυγωνικών οδεύσεων, καθώς και ο υπολογισμός των χωροσταθμικών διαφορών, των μηκών και η επίλυση των χωροσταθμικών δικτύων, θεωρούμενου ως ενιαίου συνόλου με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σχετικού λογισμικού. Επίσης έγινε  έλεγχος ακριβείας όλων των μετρήσεων, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Τέλος συντάχθηκε τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, με τη χρήση του λογισμικού Autodesk civil 3D 2013

Λάρισα, 20-6-2013

Βαλάρης Δημήτριος

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός