ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                Αρ. Μελέτης: 16/2018

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» |
| --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | € 195.000,00 (με Φ.Π.Α.) |
| ΕΚΤΕΛΕΣΗ: | Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: ΑΓΙΑ - ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Κώδικας: 400 03 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης ……………………………………………, με έδρα ………………................, οδός: …………………....................., αριθμός: ……, τηλέφωνο: …………………., fax: …………………....

| ΤΜΗΜΑ 1 : ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ & ΓΕΡΑΝΟ |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ & ΓΕΡΑΝΟ |

| α/α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα. Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη «τουλάχιστον», δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | 1.Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 2.1 | Γενικά, τύπος, μέγεθος Το προς προμήθεια φορτηγό θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, του τελευταίου τύπου και σχεδιασμού του κατασκευαστή. Οι διαστάσεις του οχήματος θα είναι οι κατά το δυνατόν μικρότερες ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ευελιξία για κίνηση τόσο μέσα στην πόλη όσο και έξω από αυτή. Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά όλες οι διαστάσεις του οχήματος καθώς και η ακτίνα στροφής. Με την προσφορά να κατατεθούν το τεχνικά επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος καθώς και οι μέγιστες φορτίσεις στους άξονες, ιδιαίτερα για τον οπίσθιο άξονα η μέγιστη φόρτιση (επί ποινή αποκλεισμού) θα είναι 13.000 κιλά. Το φορτηγό θα πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας προσωπικού που ισχύουν στην Ε.Ε. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Κινητήρας Θα είναι πετρελαίου, εξακύλινδρος, κυλινδρισμού πάνω από 6.500cc, και όχι μεγαλύτερος των 6.800 cc, υγρόψυκτος, με υπερπληρωτή (turbo) και ενδιάμεσης ψύξης (intercooler), ισχύος τουλάχιστον 240HP ώστε να αντιστοιχούν τουλάχιστον 12,0 Hp ανά τόνο μεικτού βάρους οχήματος Θα ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την εκπομπή καυσαερίων (Euro 6) και το θόρυβο. Με την προσφορά να κατατεθούν και τα αντίστοιχα διαγράμματα ροπής και ισχύος | 1.Γενικές Απαιτήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό με τουλάχιστον έξι ταχύτητες εμπροσθοπορίας και μίας οπισθοπορίας, όλες συγχρονισμένες. Θα υπάρχει ειδική έξοδος για την προσαρμογή δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο.), ο οποίος θα είναι κατάλληλος για την λειτουργία του υδραυλικού συστήματος της ανατροπής και του γερανού. Ο συμπλέκτης θα είναι μονός ξυρού τύπου με υδραυλική υποβοήθηση. Να αναφερθούν ο αριθμός των ταχυτήτων και η διάμετρος του δίσκου | 1.Γενικές Απαιτήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Σύστημα κύλισης, ανάρτησης, Ελαστικά Το φορτηγό θα είναι διαξονικό, με κίνηση στον πίσω άξονα. Θα είναι στιβαρής κατασκευής με παραβολικά ελάσματα στον εμπρόσθιο άξονα και παραβολικά ή ημιελλειπτικά ελάσματα βαρέως τύπου στον οπίσθιο άξονα. Να υπάρχουν ράβδοι σταθεροποίησης και στρέψης. Θα έχει επτά (07) καινούργια ελαστικά κατάλληλων διαστάσεων (μονά εμπρός, διπλά πίσω και έναν εφεδρικό τροχό), τύπου Radial χωρίς αεροθαλάμους. Να αναφερθούν οι διαστάσεις των ελαστικών. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Άξονες, φορτία Το φορτηγό θα είναι διαξονικό μεικτού βάρους 19tn. Η απόσταση του εμπρόσθιου άξονα από τον πρώτο οπίσθιο θα είναι περίπου 4,000-4,200 mm και όχι μεγαλύτερο από 4200 mm. Θα δοθεί η ικανότητα φόρτισης (μέγιστη) κάθε άξονα σε μεικτό και ωφέλιμο φορτίο, καθώς και το συνολικό ωφέλιμο φορτίο του φορτηγού. Ως ωφέλιμο φορτίο νοείται η εναπομένουσα ικανότητα φόρτωσης αν από το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος του πλαισίου, αφαιρεθεί το ίδιο βάρος, (συμπεριλαμβανομένου και του βάρους των καυσίμων, λιπαντελαίου, νερού, εφεδρικού τροχού, οδηγού, διαφόρων εργαλείων κ.λ.π.) και το βάρος της υπερκατασκευής (με τους μηχανισμούς της κ.λ.π.) | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 2.6 | Σύστημα διεύθυνσης Το πηδάλιο θα ευρίσκεται στο αριστερό μέρος και θα είναι υδραυλικό. Θα δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνες στροφής του πλήρους οχήματος. Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο. Η ακτίνα στροφής είναι επιθυμητό να είναι η ελάχιστη δυνατή. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 2.7 | Σύστημα πέδησης Το σύστημα πέδησης θα είναι με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα και θα φέρει δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. Επίσης θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (Α.Β.S.), καθώς και συστήματα ASR & ESP. Θα φέρει χειρόφρενο ικανό για ακινητοποίηση του φορτωμένου φορτηγού το οποίο θα επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς με πνευματική μετάδοση. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το φορτηγό θα ακινητοποιείται. Να δοθεί λεπτομερής περιγραφή του συστήματος πέδησης του μηχανήματος. Φρένα λειτουργίας – Φρένα στάθμευσης . | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 2.8 | Χώρος οδήγησης Τύπου προωθημένης οδήγησης, ισχυρής κατασκευής με χαλύβδινο ισχυρό σκελετό, μονωμένος έναντι της θερμότητας και θορύβου. Εσωτερική επένδυση θαλάμου με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό άριστης ποιότητας. Το κάθισμα του οδηγού θα είναι αεροκάθισμα με εργονομικές προδιαγραφές πλήρως ρυθμιζόμενο και ηλεκτρικά θερμαινόμενο. Επίσης θα υπάρχει απλό κάθισμα για (2) συνοδηγούς. Θύρες εφοδιασμένες με κλειδαριές ασφαλείας και υαλοπίνακες. Τουλάχιστον δύο στρεπτά αλεξήλια, ικανό αριθμό υαλοκαθαριστήρων δύο τουλάχιστον ταχυτήτων και μίας διακοπτόμενης, δύο εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως καθώς και συσκευή πλυσίματος αλεξηνέμου. Ολόκληρος ο θάλαμος να έχει ανεξάρτητο, εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης και θα είναι ανακλινόμενος υδραυλικά για εύκολη πρόσβαση στον χώρο του κινητήρα. Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Απαραίτητα πρέπει να φέρει ταχογράφο προδιαγραφών Ε.Ε, στροφόμετρο, ταχύμετρο, όργανο ένδειξης ποσότητας καυσίμου και όργανο ένδειξης θερμοκρασίας νερού ψύξης του κινητήρα. Θα φέρει συστήματα θέρμανσης, αερισμού, και κλιματισμού (air condition). | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 2.9 | Πίνακας Οργάνων Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: Στροφόμετρο. Ταχογράφο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την Ε.Ε. Όργανο στάθμης καυσίμου και ενδεικτική λυχνία. Ένδειξη θερμοκρασίας νερού ψύξης κινητήρα. Μανόμετρο αέρα κυκλώματος φρένων. Ένδειξη πίεσης λαδιού κινητήρα και ενδεικτική λυχνία. Ένδειξη για την αλλαγή φίλτρου αέρα. Ενδείξεις λειτουργίας χειρόφρενου, συστήματος ABS, βλάβης στο κύκλωμα φρένων, βλάβης του υδραυλικού τιμονιού, ενδεικτική λυχνία για την ασφάλιση του θαλάμου οδήγησης στη θέση πορείας κλπ. Ταχύμετρο. Χιλιομετρητή. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 2.10 | Εξοπλισμός / Φωτισμός / Παρελκόμενα Το όχημα θα παραδοθεί τουλάχιστον με τον παρακάτω εξοπλισμό : Σύστημα LDWS, Cruise Control, Immobiliser, Radio cd, Φυμέ τζάμια, Φώτα ομίχλης, Ηλεκτρικά θερμαινόμενοι καθρέπτες, Ηλεκτρικά παράθυρα, Εξωτερικό ηλιοσκίαστρο, Μπαταρίες 2x140 Αh, Ράδιο-CD με ηχεία και κεραία, Βομβητή όπισθεν, Πλήρη εφεδρικό τροχό, γρύλος μπουλονόκλειδο, Ντουλάπι εξωτερικό, Πείρος έλξης εμπρός, Πυροσβεστήρες, φαρμακείο, τρίγωνο, σύμφωνα με Κ.Ο.Κ., Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές, Εγχειρίδια λειτουργίας, Ψηφιακός ταχογράφος, πλήρης σειρά φωτιστικών σωμάτων, φώτα ημέρας led, σειρά τεχνικών εγχειριδίων | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 3 | Κιβωτάμαξα Η κιβωτάμαξα θα είναι μεταλλική (πλευρικά παραπέτα, μετόπη και πόρτα) και θα είναι γενικής χρήσεως. Το πάχος όλων των χαλυβδοελασμάτων θα είναι τουλάχιστον 3 mm για τα πλαϊνά, πόρτα, μετόπη και 4mm για το δάπεδο. Η πίσω πόρτα θα ανοίγει προς τα κάτω και να γίνει περιγραφή της στήριξης του αμαξώματος. Οι εξωτερικές διαστάσεις της θα είναι περίπου 4.00 –4,30 Χ 2.45 m και θα φέρει σταθερά πλαϊνά ύψους 0,60 μέτρα περίπου και προσθαφερούμενα περίπου 0,8 μέτρων. Το σύστημα ανατροπής θα περιλαμβάνει αντλία υδραυλικού η οποία θα παίρνει κίνηση από τον δυναμολήπτη του οχήματος (PTO), δύο έμβολα με επιχρωμιωμένα βάκτρα Ευρωπαϊκής προελεύσεως διαμέτρου περίπου 60-70 mm (ή ένα έμβολο χαμηλού ύψους με ανάλογη διατομή και ανυψωτική ικανότητα), σύστημα ασφαλείας με βαλβίδα υπερπιέσεως, κλπ. Ο χειρισμός της ανατροπής θα γίνεται από την καμπίνα του οχήματος και η πίσω πόρτα θα ασφαλίζει με γάντζους οι οποίοι θα ανοιγοκλείνουν με φυσούνα αέρος. Να δοθεί πλήρης τεχνική περιγραφή της κιβωτάμαξας (υλικά, διαστάσεις, σχέδια κλπ.), Η αντλία του υδραυλικού συστήματος θα έχει παροχή τουλάχιστον 90 lt/min, πιέσεως λειτουργίας 250 bar. Η επιλογή της λειτουργίας θα γίνεται μηχανικά μέσω ενός διακόπτη παροχής του ελαίου. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 4 | Γερανός Υδραυλικός τηλεσκοπικός γερανός, ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 13.0 τονομέτρων. Η μπούμα του θα είναι τηλεσκοπική, με τρία υδραυλικά προεκτάματα, συνολικού μήκους 10m περίπου. Η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα του γερανού θα πρέπει να είναι περίπου 3.000 kg σε απόσταση 2,5 - 2.8 m από τον άξονα περιστροφής του και 800 kg σε απόσταση 6.5 -6.8 m, ενώ στην άκρη της πλήρως εκτεταμένης μπούμας του θα πρέπει να ανυψώνει τουλάχιστον 400 kg. Θα φέρει υδραυλικά προεκτάματα σταθεροποίησης (ποδαρικά), τα οποία θα ανεβοκατεβαίνουν υδραυλικά ενώ θα σύρονται μέσα - έξω με χειροκίνητο τρόπο. Το συνολικό άνοιγμά τους θα φθάνει τα 4.0 – 5.0 m. Θα φέρει χειριστήρια και στις δύο πλευρές του φορτηγού και το απόβαρό του δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2.500 kg. Επιπλέον θα φέρει και εξοπλισμό αρπάγης με τρία «νύχια» περιστρεφόμενη χειροκίνητα, ανάλογο για τις δυνατότητες του γερανού και ικανό για την φόρτωση κλαδιών, κλπ.). Ο γερανός θα είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος της καμπίνας του οδηγού, ενδιάμεσα με την μετόπη της κιβωτάμαξας. Να δοθεί πλήρης τεχνική περιγραφή του γερανού (υλικά, διαστάσεις, σχέδια κλπ.). | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 5 | ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ Το μηχάνημα θα παραδοθεί σε χρώμα λευκό. Εξωτερικά και στις δύο πλευρές θα φέρει επιγραφές, τις οποίες θα υποδείξει ο Δήμος και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναγράψει καθώς και με την οριζόμενη από την νομοθεσία κίτρινη λωρίδα. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 6 | ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ | 1.Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 6.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον για 24 μήνες ή 100.000 Χλμ (όποιο λήξει πρώτο). Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). Η μετάβαση στο συνεργείο θα γίνεται, εντός το πολύ 2 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης εντός της εγγύησης. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 6.2 | Συντήρηση – Ανταλλακτικά Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Περιφερειακή ενότητα Λάρισας για κάλυψη αναγκών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης, εγγύησης. Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου και της υπερκατασκευής ή των αντιπροσώπων των στην Ελλάδα, ότι αποδέχονται την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα καλύψουν την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απ’ ευθείας εάν αυτό τους ζητηθεί από τον Δήμο. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 6.3 | Παράδοση φορτηγού Ο χρόνος παράδοσης του φορτηγού στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προμηθευτής θα αναλάβει όλα τα έξοδα ταξινόμησης, έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας κλπ που απαιτούνται για την παράδοση των φορτηγών ελευθέρων από κάθε βάρος στο Δήμο Αγιάς. Σημειώνεται, δεδομένου ότι η με αριθμό 29696/19-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ70Ν465ΧΘ7-09Υ) απόφαση ένταξης της πράξης έχει ισχύ ως 31 Δεκεμβρίου 2018, ότι ο Δήμος δύναται να ματαιώσει τον διαγωνισμό στην περίπτωση μη υπογραφής σύμβασης ως 30/11/2018 λόγω των διαγωνιστικών διαδικασιών (δικαστικές προσφυγές κλπ) χωρίς καμία αξίωση από τους διαγωνιζόμενους. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 7 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΤΥΠΑ) Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του φορτηγού και με βάση τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν. Για τρεις οδηγούς εκπαίδευση τεσσάρων ωρών, για τρεις τεχνικούς εκπαίδευση έξι ωρών. Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα είναι: Βιβλίο οδηγιών, χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική. Επίσης θα δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή πλήρης τιμοκατάλογος των ανταλλακτικών του φορτηγού, της υπερκατασκευής από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 8 | ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 των κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν την κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή). | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 2 : ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ, ΡΥΜΟΛΚΟΥΜΕΝΟ, ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ, ΡΥΜΟΛΚΟΥΜΕΝΟ, ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ |

| α/α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα. Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη «τουλάχιστον», δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ | 1.Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 2.1 | Γενικά, τύπος, μέγεθος Πρόκειται για αυτόνομη ρυμουλκούμενη μονάδα τεμαχισμού/θρυμματισμού κλαδιών και λοιπών φυτικών υπολειμμάτων. θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστη, γνωστού και αξιόπιστου κατασκευαστικού οίκου. Να είναι εξοπλισμένη με σύστημα πέδησης και πλήρες σύστημα φωτισμού, κατάλληλη για ταχύτητες έως 80km/h. Ο θρυμματιστής θα είναι κατάλληλος για την επεξεργασία ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων, διαμέτρου κατ` ελάχιστον 18 cm. Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά όλες οι διαστάσεις του θρυμματιστή, το εργοστάσιο, ο τύπος και το έτος κατασκευής. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Κινητήρας Η προσφερόμενη μονάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με πετρελαιοκινητήρα νέας τεχνολογίας, (τουλάχιστον Stage III B / Tier 4i for Nonroad Diesel Engines), υδρόψυκτο, με ηλεκτρική εκκίνηση, αντιρρυπαντικής κατηγορίας, ιπποδύναμης άνω των 40hp εφοδιασμένο με αυτόματο σύστημα διακοπής λειτουργίας, σε περίπτωση υπερθέρμανσης του ψυκτικού υγρού ή χαμηλής πίεσης λαδιού. Επιπλέον ο κινητήρας θα πρέπει να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση στροφών, αλλά και επιλογή στροφών κινητήρα ανάλογα το είδος της ξυλείας και ανάλογα το ρυθμό τροφοδοσίας, τόσο για την εξοικονόμηση καυσίμου όσο και για την μείωση του θορύβου κατά τη λειτουργία. Επίσης για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη μείωσης της στάθμης του θορύβου. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά του κινητήρα (τεχνολογία, ιπποδύναμη, κυβισμός, κατανάλωση, σύστημα ψύξης, τρόποι μείωσης θορύβου κλπ). | 1.Γενικές Απαιτήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Χοάνη εισαγωγής Το ελάχιστο εξωτερικό θα πρέπει να είναι πλάτος 120cm, και το ύψος από το έδαφος περί των 70-90cm. Οι ελάχιστες διαστάσεις της χοάνης θα πρέπει να είναι 120cm x 120cm x 70cm (βάθος x πλάτος x ύψος). Περιμετρικά της χοάνης τροφοδοσίας είναι απαραίτητο να υπάρχουν εγκατεστημένες μπάρες ασφαλείας, οι οποίες θα διακόπτουν τη λειτουργία του μηχανήματος, για αποτροπή ατυχημάτων που να βρίσκονται σε στρατηγική θέση. Επί της χοάνης και πριν το άνοιγμα εισαγωγής του συστήματος θρυμματισμού θα πρέπει να υπάρχει ειδικό εύκαμπτο πέτασμα (κουρτίνα) από πλαστικό υλικό, για την προστασία των χειριστών από την εκτόξευση θραυσμάτων κατά τη διαδικασία θρυμματισμού. Να περιγραφούν οι διαστάσεις ανοίγματος της χοάνης, το ύψος από το έδαφος, οι μπάρες ασφαλείας. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Μηχανισμός τροφοδοσίας Θα αποτελείται είτε από ένα μεταλλικό οδοντωτό κύλινδρο και μεταλλικό ιμάντα τροφοδοσίας, είτε από δύο μεταλλικούς κυλίνδρους τροφοδοσίας οι οποίοι θα λαμβάνουν κίνηση από δύο ανεξάρτητους υδραυλικούς κινητήρες. Η περίπτωση συστήματος με μεταλλικό «ιμάντα» τροφοδοσίας εκτιμάται θετικά. Το άνοιγμα τροφοδοσίας θα πρέπει να μπορεί να τεμαχίσει κλαδιά διαμέτρου έως και 180mm κατ’ ελάχιστον. Το πλάτος του μεταλλικού ιμάντα τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 40cm, ενώ η επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη. Το σύστημα τροφοδοσίας μέσω του κυλίνδρου και ιμάντα τροφοδοσίας θα πρέπει να αυτοελέγχεται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλης διάταξης (π.χ. nostress device ή αντίστοιχου) ώστε να αποφεύγονται μπλοκαρίσματα. Να περιγραφεί αναλυτικά ο μηχανισμός τροφοδοσίας (κύλινδροι, ιμάντας, διαστάσεις, nostress, αναδίπλωση χοάνης κατά τη μεταφορά κλπ) | 1.Γενικές Απαιτήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Σύστημα θρυμματισμού Ο θρυμματισμός θα επιτυγχάνεται μέσω της περιστροφής τυμπάνου που φέρει ικανό αριθμό ειδικών κινητών κοπτικών σφυρών (hammers). Μπορεί επιπροσθέτως να φέρει και λεπίδες κοπής (knives) για λεπτότερο τεμαχισμό. Εκτιμάται θετικά επίσης η περίπτωση όπου οι σφύρες είναι διπλής κοπής ή υπάρχει σύστημα αυτόματου τροχίσματος ή άλλου επιμέρους κατάλληλου συστήματος που ώστε να επιτυγχάνεται η επιμήκυνση του χρόνου ζωής των κοπτικών εξαρτημάτων. Ομοίως εκτιμάται η πιθανή ύπαρξη βοηθητικού δευτερεύοντος συστήματος υποβοήθησης και λεπτότερου τεμαχισμού του υλικού. Το μέγεθος των τεμαχίων του θρυμματισμένου υλικού, θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 18mm (μήκος τεμαχίου). Η μονάδα τεμαχισμού θα πρέπει να διαθέτει σύστημα που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό του τυμπάνου και την εύκολη και ασφαλή συντήρηση του. Η ενδεικτική μέση απόδοση του μηχανήματος θα πρέπει να ξεπερνά τα 20m3/h μικτού υλικού κατεργασίας (ξυλώδες υλικό με φύλλωμα). Απαραίτητο στοιχείο είναι και η ύπαρξη συστήματος προστασίας του συστήματος, από υπερτροφοδότηση. Να περιγραφεί αναλυτικά το σύστημα θρυμματισμού (μέγεθος τυμπάνου, τύπος & αριθμός κοπτικών εργαλείων, μέσο μήκος τεμαχίων θρυμματισμένου υλικού, αυτοματισμός κλπ) | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 2.6 | Σύστημα εξαγωγής θρυμματισμένου υλικού Το θρυμματισμένο υλικό θα αποβάλλεται μέσω τοξοειδούς αγωγού ο οποίος θα έχει δυνατότητα περιστροφής κατά 180ο (σε σχέση με το ορίζόντιο επίπεδο). Απαραίτητη είναι η δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης και διεύθυνσης εκτόξευσης του θρυμματισμένου υλικού, μέσω μηχανισμού ελέγχου (π.χ. κλαπέ). Το ύψος δε του στομίου εκτόξευσης θα πρέπει να είναι μεταξύ 2,2m και 2,5m. Να δοθούν η περιστροφή αγωγού εξαγωγής, το ύψος απόρριψης υλικού και να περιγραφεί ο έλεγχος απόστασης απόρριψης, η δυνατότητα αναδίπλωσης κατά τη μεταφορά κλπ. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 2.7 | Πίνακας Οργάνων Θα πρέπει να υπάρχει οθόνη ελέγχου για τα εξής: Συνολικό χρόνος λειτουργίας Τμηματικοί χρόνοι λειτουργίας (ημερήσια ωρομέτρηση) Ταχύτητα περιστροφής κινητήρα και τυμπάνου Κατάσταση συστήματος τροφοδοσίας/προστασίας Πρόγραμμα λειτουργίας Άλλα: στάθμης καυσίμου, στάθμης υδραυλικών, θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού, πίεσης λαδιού κ.α.,. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 3 | Σύστημα μεταφοράς (trailer) Ο θρυμματιστής θα είναι τοποθετημένος σε πλήρες σύστημα μεταφοράς (trailer) υψηλής αντοχής και κατάλληλο για ταχύτητες μέχρι 80 km/h. Στο εμπρόσθιο τμήμα πρέπει να υπάρχει ποδίσκος. Να είναι μονοαξονικό ή διαξονικό και οι τροχοί του να προστατεύονται με λασπωτήρες. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κοτσαδόρο για ρυμούλκηση από όχημα 4χ4, φρένα, χειρόφρενο, ασφάλεια αποσύνδεσης (αυτόματη ενεργοποίηση φρένων σε περίπτωση αποσύνδεσης) τάκους τροχών, ρεζέρβα και φώτα κυκλοφορίας. Να περιγραφεί αναλυτικά το σύστημα μεταφοράς. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 4 | ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ | 1.Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 4.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας απαιτείται ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. Η κάθε προσφορά θα τεκμηριώνει την υποστήριξη με εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον ενός δύο ετών με παραπομπή σε αναφορά τεχνικού φυλλαδίου /εγχειριδίου ή σχετική επιστολή του κατασκευαστή. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 4.2 | Συντήρηση – Ανταλλακτικά Η υποψήφια ανάδοχος εταιρία θα δεσμεύεται για δυνατότητα παροχής πλήρους service, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, από εξουσιοδοτημένο συνεργείο και να δηλώνεται η έδρα του συνεργείου αυτού. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει εξουσιοδοτημένο συνεργείο που να μπορεί να εκτελέσει τις απαραίτητες τακτικές εργασίες συντήρησης (service) και επισκευής. Σημαντικό είναι επίσης οι βλάβες να μπορούν να αποκατασταθούν το δυνατό επί τόπου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει ότι θα υπάρχει πλήρης παρακαταθήκη και άμεση διαθεσιμότητα οποιωνδήποτε ανταλλακτικών για το μηχάνημα για τουλάχιστο 10 έτη προς το Δήμο. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 4.3 | Παράδοση φορτηγού Ο χρόνος παράδοσης του κλαδοθρυμματιστή στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνει στο χώρο που θα ορισθεί από το Δήμο και θα παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η ευθύνη και το κόστος μεταφοράς ως τον τόπο παράδοσης βαρύνει εξολοκλήρου τον Ανάδοχο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καθορίσει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά του μηχανήματος και να ενημερώσει εγγράφως το Δήμο επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα παράδοσης, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι και να εξασφαλιστεί η παρουσία και συνεργασία τους. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το μηχάνημα με επιγραφή που θα του υποδειχθεί (ονομασία του Δήμου - έτος), πάνω στο καταλληλότερο σημείο του σώματος του μηχανήματος. Σημειώνεται, δεδομένου ότι η με αριθμό 29696/19-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ70Ν465ΧΘ7-09Υ) απόφαση ένταξης της πράξης έχει ισχύ ως 31 Δεκεμβρίου 2018, ότι ο Δήμος δύναται να ματαιώσει τον διαγωνισμό στην περίπτωση μη υπογραφής σύμβασης ως 30/11/2018 λόγω των διαγωνιστικών διαδικασιών (δικαστικές προσφυγές κλπ) χωρίς καμία αξίωση από τους διαγωνιζόμενους. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 5 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΤΥΠΑ) Το μηχάνημα θα δοκιμαστεί κατά την παραλαβή για χρονικό διάστημα τουλάχιστο 3 ωρών. Η Υπηρεσία μπορεί να διαθέσει εάν το επιθυμεί ο προμηθευτής το απαραίτητο προσωπικό για την πραγματοποίηση των δοκιμών. Ο Προμηθευτής υποχρεούται ταυτόχρονα να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου που θα έχει την ευθύνη χειρισμού του μηχανήματος, στη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο. Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα είναι: α) Εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και αντιμετώπισης βλαβών στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. β) Βιβλία ανταλλακτικών εικονογραφημένα και με κωδικούς ονομαστικά στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Όλα τα ανωτέρω θα παραδοθούν σε έντυπη μορφή ή/και σε μαγνητικό μέσο. γ) Πιστοποιητικά CE περί εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας μηχανών και υγιεινής - επί ποινή αποκλεισμού δ) Πιστοποιητικά κατά ΕΝ ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής ε) Πιστοποιητικά CE για το μηχάνημα θρυμματισμού | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 3 : ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ |

| α/α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα. Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη «τουλάχιστον», δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η προτεινόμενη προμήθεια θα είναι καινούρια και αμεταχείριστη και θα αποτελείται από 2 οδοντωτές παράλληλα κινούμενες λάμες κοπής κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα, πολύ ανθεκτικό στη φθορά. Θα διαθέτει έναν ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό αντι – θρυμματιστικό, ο οποίος επιτρέπει πάντα την καθαρή κοπή των κλαδιών που εισέρχονται στη μπάρα κοπής χωρίς να τα μπλοκάρει και να στομώνει το σύστημα κοπής , και κεφαλή κλαδέματος με πριόνι με πλάτος εργασίας 200cm κατάλληλο για κοπή κλαδιών, θάμνων κλπ. Το πριόνι θα έχει πλάτος εργασίας τουλάχιστον 180cm κατάλληλο για κοπή κλαδιών, θάμνων κλπ με διάμετρο εώς 10cm περίπου. Να δοθεί αναλυτική περιγραφή της κεφαλής | 1.Γενικές Απαιτήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ | 1.Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 3.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας απαιτείται ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. Η κάθε προσφορά θα τεκμηριώνει την υποστήριξη με εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών με παραπομπή σε αναφορά τεχνικού φυλλαδίου/εγχειριδίου ή σχετική επιστολή του κατασκευαστή. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 3.2 | Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει ότι θα υπάρχει πλήρης παρακαταθήκη και άμεση διαθεσιμότητα οποιωνδήποτε ανταλλακτικών για τη κεφαλή κλαδέματος για τουλάχιστον 10 έτη προς το Δήμο. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |
| 3.3 | Παράδοση Ο χρόνος παράδοσης της κεφαλής κλαδέματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνει στο χώρο που θα ορισθεί από το Δήμο και θα παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η ευθύνη και το κόστος μεταφοράς ως τον τόπο παράδοσης βαρύνει εξολοκλήρου τον Ανάδοχο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καθορίσει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά του και να ενημερώσει εγγράφως το Δήμο επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα παράδοσης, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι και να εξασφαλιστεί η παρουσία και συνεργασία τους. | 1.Γενικές Απαιτήσεις | NAI |  |  |

………………………

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή)